Załącznik nr 1 do IDW

Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I

- Rury wodociągowe PE

- rury zgodnie z normą PN-EN 12201-2-:2000 (rury do wody)

- niezbędne dokumenty dla rur

- karty katalogowe

- deklaracje zgodności

- aprobaty techniczne ITB

- atesty PZH

- certyfikaty

- aprobaty IBDiM do stosowania w obszarze pasa drogowego

- data ważności  wszystkich dokumentów wymienionych w pkt.  2a-f nie późniejsza  niż wyznaczona data złożenia oferty powiększona o 13 miesięcy.

- Wymagania dla rur

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na rury następujących producentów: RURGAZ, GAMRAT, KACZMAREK, WAVIN, KWH PIPE, ELPLAST, EGEPLAST, GWE. Dostawa rur w sztangach o długości 12m.

Rury wielowarstwowe o zwiększonej wytrzymałości na zarysowania i nacięcia. Wszystkie  warstwy w rurach wielowarstwowych mają być połączone molekularnie (bez płaszcza ochronnego), które nie wymagają posiadania dodatkowych urządzeń do łączenia (poza zgrzewarką doczołową). Oferta winna zawierać dostawę od jednego producenta.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rury polietylenowe jednowarstwowe naprężenia 8,0N/mm2 |  |  |
| 1 | Rura PE 100, SDR 17, DN 90, e=5,4 | Mb | 240 |
| 2 | Rura PE 100, SDR 17, DN 110, e=6,6 | Mb | 1392 |
| 3 | Rura PE 100, SDR 17, DN 160, e=9,5 | Mb | 746 |
| 4 | Rura PE 100, SDR 17, DN 225, e=13,4 | Mb | 120 |
| 5 | Rura PE 100, SDR 17, DN 315, e=18,7 | Mb | 120 |
|  | Rury polietylenowe wielowarstwowe RC |  |  |
| 6 | Rura PE 100, wielowarstwowa SDR 17, DN 90, e=5,4 | Mb | 120 |
| 7 | Rura PE 100, wielowarstwowa SDR 17, DN 110, e=6,6 | Mb | 120 |
| 8 | Rura PE 100, wielowarstwowa SDR 17, DN 160, e=9,5 | Mb | 746 |
| 9 | Rura PE 100, wielowarstwowa SDR 17, DN 225, e=13,4 | Mb | 1108 |
| 10 | Rura PE 100, wielowarstwowa SDR 17, DN 315, e=18,7 | Mb | 120 |

CZĘŚĆ II

1. Rury wodociągowe PE

- rury zgodnie z normą PN-EN 12201-2-:2000 (rury do wody)

- niezbędne dokumenty dla rur

- karty katalogowe

- deklaracje zgodności

- aprobaty techniczne ITB

- atesty PZH

- certyfikaty

- aprobaty IBDiM do stosowania w obszarze pasa drogowego

- data ważności  wszystkich dokumentów wymienionych w pkt.  2a-f nie późniejsza  niż wyznaczona data złożenia oferty powiększona o 13 miesięcy.

- Wymagania dla rur

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na rury następujących producentów: RURGAZ, GAMRAT, KACZMAREK, WAVIN, KWH PIPE, ELPLAST, EGEPLAST, GWE. Dostawa rur w sztangach o długości 12m.

Rury wielowarstwowe o zwiększonej wytrzymałości na zarysowania i nacięcia. Wszystkie  warstwy w rurach wielowarstwowych mają być połączone molekularnie (bez płaszcza ochronnego), które nie wymagają posiadania dodatkowych urządzeń do łączenia (poza zgrzewarką doczołową). Oferta winna zawierać dostawę od jednego producenta.

2. Kształtki PE

- Kształtki zgodnie z normą PN-EN-3:2000 (kształtki do wody)

- Kształtki muszą posiadać oznakowanie CE lub oznakowanie znakiem budowlanym

- Kształtki muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny

- Wymagania dla kształtek z PE do zgrzewania elektrooporowego

- Ciśnienie nominalne minimum 10 bar,

- Możliwość zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego i automatycznym, uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu,

- Każda kształtka winna posiadać trwałe oznaczenie czasu zgrzewania i chłodzenia,

- Wskaźnik kontrolny sygnalizujący wykonanie zgrzewu,

- Wymagania dla kształtek x PE do zgrzewania doczołowego

- Ciśnienie nominalne minimum 10 bar,

- Kształtki wykonane metodą ciśnieniową,

- Łuki segmentowe zgrzewane doczołowo z odpowiednim kątem

- Wymagania złączek zaciskowych z PE

- Wymagana aprobata techniczna,

- Wymagany atest higieniczny do kontaktu z wodą pitną.

- Wymagania dla uniwersalnych złączek zaciskowych do rur stalowych

- Wymagana aprobata techniczna

- Wymagany atest higieniczny do kontaktu z wodą pitną

- Korpus łącznika i nakrętki – żeliwo ciągliwe EN-GJM 350-10

- Pierścień zaciskowy i dociskowy – stal ocynkowana

- Pierścień uszczelniający – guma NBR

3.  Rury ,studnie i inne materiały do kanalizacji  sanitarnej

- Wymagania dla rur z tworzyw sztucznych (PVC-U, PP-b)

- Rury kielichowe długie z uszczelką gumową z EPDM

- Klasa rur ,,S,, o sztywności obwodowej SN=8kN/m2

- Normy PN-EN 1401:1999, PN-EN-1:1999, PN-EN 18521:1999/A1:2004

- Studzienki rewizyjne  Ø315  i Ø425

- Wykonanie zgodnie z normą PN-B 10729:1999, PN-EN 476:2000

Klasa obciążeń wg PN-EN 124:2000- D400

Rury i kształtki PVC winny pochodzić od jednego producenta.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura PE 100, SDR 11, DN 32 , e=3,0 | Mb | 200 |
| 2 | Rura PE 100, SDR 11, DN 40 ,e=3,7 | Mb | 100 |
| 3 | Rura PE 100, SDR 11, DN 50, e=4,6 | Mb | 30 |
| 4 | Rura PE 100, SDR 11, DN 63,e=5,8 | Mb | 20 |
| 5 | Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17, DN 90 | Szt. | 40 |
| 6 | Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17, DN 110 | Szt. | 40 |
| 7 | Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17, DN 160 | Szt. | 12 |
| 8 | Tuleja kołnierzowa długa PE 100,SDR 17, DN 225 | Szt. | 50 |
| 9 | Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17, DN 315 | Szt. | 12 |
| 10 | Kołnierze stalowe ocynkowane PN 10 , do tulei DN 90 | Szt. | 40 |
| 11 | Kołnierze stalowe ocynkowane PN 10, do tulei DN 110 | Szt. | 40 |
| 12 | Kołnierze stalowe ocynkowane PN 10, do tulei DN 160 | Szt. | 12 |
| 13 | Kołnierze stalowe ocynkowane PN 10, do tulei DN 225 | Szt. | 50 |
| 14 | Kołnierze stalowe ocynkowane PN 10, do tulei DN 315 | Szt. | 12 |
| 15 | Kolano PE 100, SDR 17, DN 90 kąt 90o | Szt. | 5 |
| 16 | Kolano PE 100, SDR 17, DN 90 kąt 45o | Szt. | 5 |
| 17 | Kolano PE 100, SDR 17, DN 90 kąt 30o | Szt. | 5 |
| 18 | Kolano PE 100, SDR 17, DN 110 kąt 90o | Szt. | 10 |
| 19 | Kolano PE 100, SDR 17, DN 110 kąt 45o | Szt. | 5 |
| 20 | Kolano PE 100, SDR 17, DN 110 kąt 30o | Szt. | 5 |
| 21 | Kolano PE 100, SDR 17, DN 160 kąt 90o | Szt. | 2 |
| 22 | Kolano PE 100, SDR 17, DN 160 kąt 45o | Szt. | 2 |
| 23 | Kolano PE 100, SDR 17, DN 160 kąt 30o | Szt. | 2 |
| 24 | Kolano PE 100, SDR 17, DN 225 kąt 90o | Szt. | 2 |
| 25 | Kolano PE 100, SDR 17, DN 225 kąt 45o | Szt. | 2 |
| 26 | Kolano PE 100, SDR 17, DN 225 kąt 30o | Szt. | 2 |
| 27 | Kolano PE 100, SDR 17, DN 315 kąt 90o | Szt. | 1 |
| 28 | Kolano PE 100, SDR 17, DN 315 kąt 45o | Szt. | 1 |
| 29 | Kolano PE 100, SDR 17, DN 315 kąt 30o | Szt. | 1 |
| 30 | Łuk segmentowy PE 100, SDR 17, DN 90 kąt 11,5 o - 30o | Szt. | 2 |
| 31 | Łuk segmentowy PE 100, SDR 17, DN 110 kąt 11,5o – 30o | Szt. | 2 |
| 32 | Łuk segmentowy PE 100, SDR 17, DN 160 kąt 11,5o – 30o | Szt. | 2 |
| 33 | Łuk segmentowy PE 100, SDR 17, DN 225 kąt 11,5o – 30o | Szt. | 2 |
| 34 | Łuk segmentowy PE 100, SDR 17, DN 315 kąt 11,5o – 30o | Szt. | 2 |
| 35 | Trójnik PE 100, SDR 17, DN 90/90 | Szt. | 5 |
| 36 | Trójnik PE 100, SDR 17, DN 110/90 | Szt. | 5 |
| 37 | Trójnik PE 100, SDR 17, DN 110/110 | Szt. | 5 |
| 38 | Trójnik PE 100, SDR 17, DN 160/90 | Szt. | 3 |
| 39 | Trójnik PE 100, SDR 17, DN 160/110 | Szt. | 3 |
| 40 | Trójnik PE 100, SDR 17, DN 160/160 | Szt. | 3 |
| 41 | Trójnik PE 100, SDR 17, DN 225/90 | Szt. | 12 |
| 42 | Trójnik PE 100, SDR 17, DN 225/110 | Szt. | 10 |
| 43 | Trójnik PE 100, SDR 17, DN 225/160 | Szt. | 3 |
| 44 | Trójnik PE 100, SDR 17, DN 225/225 | Szt. | 6 |
| 45 | Trójnik PE 100, SDR 17, DN 315/90 | Szt. | 1 |
| 46 | Trójnik PE 100, SDR 17, DN 315/110 | Szt. | 1 |
| 47 | Trójnik PE 100, SDR 17, DN 315/160 | Szt. | 1 |
| 48 | Trójnik PE 100, SDR 17, DN 315/225 | Szt. | 1 |
| 49 | Trójnik PE 100, SDR 17, DN 315/315 | Szt. | 1 |
| 50 | Zwężka PE 100, SDR 17, DN 110/90 | Szt. | 4 |
| 51 | Zwężka PE 100, SDR 17, DN 160/90 | Szt. | 2 |
| 52 | Zwężka PE 100, SDR 17, DN 160/110 | Szt. | 2 |
| 53 | Zwężka PE 100, SDR 17, DN 225/90 | Szt. | 2 |
| 54 | Zwężka PE 100, SDR 17, DN 225/110 | Szt. | 2 |
| 55 | Zwężka PE 100, SDR 17, DN 225/160 | Szt. | 1 |
| 56 | Zwężka PE 100, SDR 17, DN 315/90 | Szt. | 1 |
| 57 | Zwężka PE 100, SDR 17, DN 315/110 | Szt. | 1 |
| 58 | Zwężka PE 100, SDR 17, DN 315/160 | Szt. | 1 |
| 59 | Zwężka PE 100, SDR 17, DN 315/225 | Szt. | 5 |
| 60 | Mufa elektrooporowa PE 100, SDR 17, DN 90 | Szt. | 40 |
| 61 | Mufa elektrooporowa PE 100, SDR 17, DN 110 | Szt. | 40 |
| 62 | Mufa elektrooporowa PE 100, SDR 17, DN 160 | Szt. | 15 |
| 63 | Mufa elektrooporowa PE 100, SDR 17, DN 225 | Szt. | 40 |
| 64 | Mufa elektrooporowa PE 100, SDR 17, DN 315 | Szt. | 5 |
| 65 | Kolano elektrooporowe PE 100, SDR 17, DN 90 | Szt. | 4 |
| 66 | Kolano elektrooporowe PE 100, SDR 17, DN 110 | Szt. | 6 |
| 67 | Kolano elektrooporowe PE 100, SDR 17, DN 160 | Szt. | 4 |
| 68 | Kolano elektrooporowe PE 100, SDR 17, DN 225 | Szt. | 6 |
| 69 | Redukcja elektrooporowa PE 100, SDR 17, DN 63/40 | Szt. | 1 |
| 70 | Redukcja elektrooporowa PE 100, SDR 17, DN 90/40 | Szt. | 1 |
| 71 | Redukcja elektrooporowa PE 100, SDR 17, DN 90/63 | Szt. | 1 |
| 72 | Redukcja elektrooporowa PE 100, SDR 17, DN 110/90 | Szt. | 2 |
| 73 | Redukcja elektrooporowa PE 100, SDR 17, DN 160/110 | Szt. | 1 |
| 74 | Złączka prosta zaciskowa PE-PE d=25/25 | Szt. | 15 |
| 75 | Złączka prosta zaciskowa PE-PE d=32/32 | Szt. | 30 |
| 76 | Złączka prosta zaciskowa PE-PE d=40/40 | Szt. | 40 |
| 77 | Złączka prosta zaciskowa PE-PE d=50/50 | Szt. | 30 |
| 78 | Złączka prosta zaciskowa PE-PE d=63/63 | Szt. | 5 |
| 79 | Złączka prosta zaciskowa PE-stal z gwintem zewnętrznym d=32x1” | Szt. | 50 |
| 80 | Złączka prosta zaciskowa PE-stal z gwintem zewnętrznym d=32x5/4” | Szt. | 20 |
| 81 | Złączka prosta zaciskowa PE-stal z gwintem zewnętrznym d=40x1” | Szt. | 10 |
| 82 | Złączka prosta zaciskowa PE-stal z gwintem zewnętrznym d=40x5/4” | Szt. | 70 |
| 83 | Złączka prosta zaciskowa PE-stal z gwintem zewnętrznym d=40x6/4” | Szt. | 15 |
| 74 | Złączka prosta zaciskowa PE-stal z gwintem zewnętrznym d=50x5/4” | Szt. | 2 |
| 85 | Złączka prosta zaciskowa PE-stal z gwintem zewnętrznym d=50x6/4” | Szt. | 4 |
| 86 | Złączka prosta zaciskowa PE-stal z gwintem zewnętrznym d=63x6/4” | Szt. | 2 |
| 87 | Złączka prosta zaciskowa PE-stal z gwintem zewnętrznym d-63x2” | Szt. | 2 |
| 88 | Kolano PE-PE d=32/32 | Szt. | 10 |
| 89 | Kolano PE-PE d=40/40 | Szt. | 10 |
| 90 | Kolano PE-PE d=50/50 | Szt. | 10 |
| 91 | Kolano PE-PE d=63/63 | Szt. | 5 |
| 92 | Kolano PE-stal z gwintem wewnętrznym d=32x1” | Szt. | 10 |
| 93 | Kolano PE-stal z gwintem wewnętrznym d=40x5/4 | Szt. | 10 |
| 94 | Kolano PE-stal z gwintem wewnętrznym d=40x6/4 | Szt. | 10 |
| 95 | Kolano PE-stal z gwintem wewnętrznym d=50x6/4 | Szt. | 4 |
| 96 | Kolano PE-stal z gwintem wewnętrznym d=63x2” | Szt. | 2 |
| 97 | Kolano P E-stal z gwintem zewnętrznym d= 32x1” | Szt. | 10 |
| 98 | Kolano PE-stal z gwintem zewnętrznym d= 40x1” | Szt. | 10 |
| 99 | Kolano PE-stal z gwintem zewnętrznym d=40x5/4” | Szt. | 10 |
| 100 | Kolano PE-stal z gwintem zewnętrznym d=40x6/4” | Szt. | 5 |
| 101 | Kolano PE-stal z gwintem zewnętrznym d=50x6/4” | Szt. | 2 |
| 102 | Kolano PE-stal z gwintem zewnętrznym d=50x2” | Szt. | 2 |
| 103 | Kolano PE-stal z gwintem zewnętrznym d=63x2” | Szt. | 2 |
| 104 | Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych-przelotowa d=25 | Szt. | 40 |
| 105 | Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych-przelotowa d=32 | Szt. | 10 |
| 106 | Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych-przelotowa d=40 | Szt. | 10 |
| 107 | Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych-przelotowa d=50 | Szt. | 10 |
| 108 | Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem zew. D=25/1” | Szt. | 15 |
| 109 | Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem zewn. d=32x11/4 | Szt. | 5 |
| 110 | Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem zewn. D=40x11/2” | Szt. | 5 |
| 111 | Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem zewn. D=50x2” | Szt. | 5 |
| 112 | Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem wewn. D=25x1” | Szt. | 5 |
| 113 | Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem wewn. D=32x11/4” | Szt. | 5 |
| 114 | Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem wewn. D=40x11/2” | Szt. | 5 |
| 115 | Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych z gwintem wewn. D=50x2” | Szt. | 5 |
| 116 | Kształtka przejściowa kam/PVC d=150/160mm | Szt. | 4 |
| 117 | Kształtka przejściowa kam/PVC d=200/200mm | Szt. | 6 |
| 118 | Rury do kanalizacji zewnętrznej PCV-U, d=200mm, l=3,0m | Szt. | 80 |
| 119 | Rury do kanalizacji zewnętrznej PCV-U, d=200mm, l=2,0m | Szt. | 60 |
| 120 | Rury do kanalizacji zewnętrznej PCV-U, d=200mm, l=1,0m | Szt. | 50 |
| 121 | Rury do kanalizacji zewnętrznej PCV-U, d=160mm, l=3,0m | Szt. | 40 |
| 122 | Rury do kanalizacji zewnętrznej PCV-U, d=160mm, l=2,0m | Szt. | 120 |
| 123 | Rury do kanalizacji zewnętrznej PCV-U, d=160mm, l=1,0m | Szt. | 150 |
| 124 | Kineta do studzienek inspekcyjnych d=425mm z PP przepływowe (kąt 0o,30o,60o,90o) d=200mm | Szt. | 2 |
| 125 | Kineta do studni inspekcyjnych d=425mm z PP przepływowe (kąt 0o,30o,60o,90o) d=160mm | Szt. | 2 |
| 126 | Kineta do studni inspekcyjnych d=315mm z PP przepływowe (kąt 0o,30o,60o,90o) d=200mm | Szt. | 2 |
| 127 | Kineta do studni inspekcyjnych d=315mm z PP przepływowe (kąt 0o,30o,60o,90o) d=160mm | szt. | 2 |
| 128 | Kineta do studni inspekcyjnych d=315mm z PP z dwoma dopływami d=160mm | Szt. | 1 |
| 129 | Kineta do studni inspekcyjnych d=425mm z PP z dwoma dopływami d=200mm | Szt. | 1 |
| 130 | Redukcja z uszczelką z PCV 200/160 SN8 | Szt. | 1 |
| 131 | Rura trzonowa karbowana z PCV, PP d=425mm L=6,0m | Szt. | 2 |
| 132 | Rura trzonowa karbowana z PCV, PP d=425mm l=2,0m | Szt. | 15 |
| 133 | Rura trzonowa karbowana z PCV, PP d=315mm, l=6,0m | Szt. | 2 |
| 134 | Rura trzonowa karbowana z PCV, PP d=315mm, l=2,0m | Szt. | 6 |
| 135 | Teleskop z włazem żeliwnym D400 , d=315mm | Szt. | 5 |
| 136 | Teleskop z włazem żeliwnym D400, d=425mm | Szt. | 4 |
| 137 | Żelbetowy pierścień odciążający do studni d=315mm | Szt. | 1 |
| 138 | Żelbetowy pierścień odciążający do studni d=425mm | Szt. | 1 |
| 139 | Kolano do kanalizacji zewnętrznej z PCV d=200mm kąt 45o | Szt. | 10 |
| 140 | Kolano do kanalizacji zewnętrznej z PCV d=200mm kąt 30o | Szt. | 10 |
| 141 | Kolano do kanalizacji zewnętrznej z PCV d=160mm kąt 45o | Szt. | 45 |
| 142 | Kolano do kanalizacji zewnętrznej z PCV d=160mm kąt 30o | Szt. | 45 |
| 143 | Trójnik do kanalizacji zewnętrznej z PCV d=200/160mm kat 90o | Szt. | 10 |
| 144 | Trójnik do kanalizacji zewnętrznej z PCV d=200/200mm kąt 90o | Szt. | 10 |
| 145 | Nasuwka do kanalizacji zewnętrznej z PCV d=200mm | Szt. | 20 |
| 146 | Nasuwka do kanalizacji zewnętrznej z PCV d=160mm | Szt. | 50 |
| 147 | Korek do kanalizacji zewnętrznej z PCV d=200mm | Szt. | 2 |
| 148 | Korek do kanalizacji zewnętrznej z PCV d=160mm | Szt. | 6 |
| 149 | Zasuwa burzowa d=200mm | Szt. | 2 |
| 150 | Zasuwa burzowa d=160mm | Szt. | 5 |

CZĘŚĆ III

- Rury kamionkowe

- Wymagania dla rur kanalizacyjnych kamionkowych

- Wymagania zgodne z normą PN-EN 295

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura kamionkowa d=150mm FN 34kN/m | mb | 10 |
| 2 | Rura kamionkowa d=200mm FN 48 kN/m | mb | 512 |
| 3 | Rura kamionkowa d=300mm FN 72 kN/m | mb | 120 |

CZĘŚĆ IV

- Studnie  żelbetowe i płyty żelbetowe

- Wymagania dla studni żelbetowych

- Wymagania zgodnie z normą PN- EN 1917

- Elementy studni łączone za pomocą uszczelki elastomerowej

- Beton C35/45, wodoszczelność W-8, nasiąkliwość ≤5%

- Wytrzymałość na zgniatanie, obciążenie niszczące Kl≤40kN/m

- Stopnie włazowe wtopione w krąg

- Płyty pokrywowe pełne i z otworami i pierścienie odciążające

- Wymagania zgodne z normą PN-EN 1917

| Lp | Wyszczególnienie | Jedn. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dennica studni żelbetowa d=1500mm,h=500-600mm z 2 lub 3 wejściami d=200mm do d=300mm | Szt. | 3 |
| 2 | Dennica studni żelbetowa d=1200mm,h=500-600mm z 2 lub 3 wejściami d=200mm do d=300mm | Szt. | 20 |
| 3 | Dennica studni żelbetowa d=1000mm, h=500-600mm z 2 lub 3 wejściami d=200mm do d=300mm | Szt. | 16 |
| 4 | Kręgi żelbetowe ze stopniami d=1500x500x135 | Szt. | 3 |
| 5 | Kręgi żelbetowe ze stopniami d=1200x500x135 | Szt. | 60 |
| 6 | Kręgi żelbetowe ze stopniami d=1200x250x135 | Szt. | 20 |
| 7 | Kręgi żelbetowe ze stopniami d=1000x500x135 | Szt. | 20 |
| 8 | Kręgi żelbetowe ze stopniami d=1000x250x135 | Szt. | 10 |
| 9 | Płyta pokrywowa żelbetowa 300kN d=1800x625x200 | Szt. | 3 |
| 10 | Płyta pokrywowa żelbetowa pełna 300kN d=1470x200 | Szt. | 3 |
| 11 | Płyta pokrywowa z otworem 300kN d=1470x625x200 | Szt. | 20 |
| 12 | Płyta pokrywowa pełna 300kN d=1200x200 | Szt. | 3 |
| 13 | Płyta pokrywowa z otworem 300kN d=1200x625x200 | Szt. | 16 |
| 14 | Pierścień odciążający do studni d=1200mm | Szt. | 10 |
| 15 | Pierścień dystansowy żelbetowy h=6cm | Szt. | 40 |
| 16 | Pierścień dystansowy żelbetowy h=8cm | Szt. | 30 |
| 17 | Pierścień dystansowy żelbetowy h=10cm | Szt. | 20 |

CZĘŚĆ V

Wymagania dla asortymentu CZĘŚĆ V.  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na zasuwy hydranty łączniki następujących producentów: JAFAR , HAWLE, AVK, AKWA,

Wszystkie zasuwy muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający materiał do kontaktów z wodą pitną.

- Wymagania dla zasuw zgodnie z normą PN-EN 1074-2

- Zasuwa klinowa kołnierzowa, krótka PN10/16

- Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092—2:1997,PN10

- Zabudowa krótka wg PN-EN 558-1,szereg 14

Pozostałe parametry

- Zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina

- Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego zgodnie z normą EN 1563,

- Zasuwa z pełnym przelotem,

- Klin z żeliwa sferoidalnego, całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM,

- Dodatkowa nalewka z gumy w dolnej części klina umożliwiająca zamykanie się klina przy dostaniu się pod klin zanieczyszczeń stałych,

- Trzpień ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany,

- Uszczelnienie trzpienia za pomocą uszczelki wargowej z gumy EPDM i minimum 3 o-ringów,

- Śruby mocujące pokrywę otoczone uszczelką pokrywy i zalane masą plastyczną na gorąco,

- Ochrona antykorozyjna: powłoka z farby epoksydowej wykonana metodą fluidyzacji

- Zasuwa klinowa do przyłączy domowych PN16

- Zasuwa obustronnie z gwintem wewnętrznym,

- Zasuwa wyposażona z jednej strony w gwint wewnętrzny z drugiej strony w gwint zewnętrzny,

- Wymagania i badania wg PN-EN1074-1 i 2

- Przyłącze gwintowane wg PN-228-1

Wymagane parametry:

- Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego zgodnie z normą EN 1563,

- Zasuwa z miękkim uszczelnieniem klina,

- Klin mosiężny zawulkanizowany gumą EPDM,

- Trzpień ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany

- Uszczelnienie trzpienia – uszczelka wargowa z gumy EPDM, oraz min. 3 o-ringów,

- Uszczelka pokryw winna znajdować się w rowkach pomiędzy pokrywą ,a korpusem,

- Śruby mocujące pokrywę, zagłębienie w gniazdach i zalane masą plastyczną na gorąco,

- Ochrona antykorozyjna: powłoka z farby epoksydowej wykonana metodą fluidyzacji o grubości minimum 250 mikrona.

- Obudowa teleskopowa do zasuw liniowych DN 80 – DN500

- Tuba ochronna wyposażona w swojej górnej części w wypustki do dopasowania wymaganej długości przedłużacza

- Dolna kostka przedłużacza zamontowana na trzpieniu musi być zabezpieczona zawleczką ze stali nierdzewnej A2 oraz dodatkowo tubą ochronną zamocowaną na wypukłościach na pokrywę zasuwy,

- Rura ochronna przesuwna wykonana z polietylenu,

- Pręt i rura ochronna ze stali ocynkowanej. Łącznik dolny z żeliwa sferoidalnego,

- Ochrona antykorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie powłoka z farby epoksydowej,

- Tuba ochronna opatrzona naklejką zawierającą dane na temat średnicy, producenta, na które może być zamontowany dany przedłużacz,

- Obudowy muszą być od tego samego producenta co zasuwy.

- Skrzynki uliczne do zasuw

- Średnica części pokrywowej nie mniejsza niż 190mm,

- Wysokość skrzynki nie mniejsza niż 270mm,

- Korpus z tworzywa sztucznego np. PEHD,

- Pokrywa z żeliwa szarego malowanego na czarno,

- Skrzynki uliczne do hydrantów

- Średnica części pokrywowej nie mniejsza niż 367mm,

- Wysokość skrzynki nie mniejsza niż 310mm,

- Korpus z tworzywa sztucznego np. PEHD,

- Pokrywa z żeliwa szarego malowana na czarno.

- Kolana stopowe do hydrantów

- Wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS-500-7,

- Zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydowa o grubości powłoki min. 250 mikronów.

- Hydranty

- Hydranty podziemne PN16

- Korpus górny i komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat.500-7,

- Przyłącze kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym wg PN-EN 1092-2:1999,

- Tłok hydrantu zawulkanizowany EOPDM,

- Nakrętka trzpienia mosiężna,

- Zamknięcie hydrantu przez tłok współpracujący z tuleją

- Głębokość wykopu 1500mm,

- Trzpień ze stali nierdzewnej

- Uszczelnienie trzpienia za pomocą o-ringów,

- Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody,

- Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki min. 250 mikronów,

- Nasada na stojak hydrantowy Ø75mm

- Hydranty nadziemne PN16

- Hydrant z wyznaczonym przełomem,

- Korpus górny wylotu i pokrywa zabezpieczająca przyłączenie węży z AL. I pokryta powłoką topex, kolor głowicy i fundamentowania czerwony,

- Rura korpusu ze stopów aluminium,

- Korpus dolny wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,

- Zabezpieczenie antykorozyjne: część górna warstwa toplex, część dolna gruba warstwa epoksydowa,

- Przyłącze kołnierzowe PN10/16 wg. DIN2501

- Wrzeciona, śruby i nakrętki stal nierdzewna, nakrętka wrzeciona – mosiądz,

- Zawór główny z żeliwa sferoidalnego powlekany poliuretanem,

- Forma budowlana AUD z dodatkowym odcięciem kulkowym,

- Automatyczne odprowadzenie wody,

- Uszczelnienie za pomocą o-ringów,

- Górne odejście szt. 2

Zamawiający dopuszcza również hydrant o następujących parametrach:

- Hydrant  z wyznaczonym przełomem ,

- Głowica hydrantu ulepszony stop aluminium pokryty warstwą zabezpieczającą przed promieniowaniem UV,

- Kolumna wykonana z rur grubościennej ze stali nierdzewnej A2,

- Zespół  uruchamiający hydrant ze stali nierdzewnej,

- Cokół hydrantu ze staliwa nierdzewnego,

- Uszczelnienie hydrantu za pomocą o-ringów,

- Grzybek zaworu z mosiądzu pokrytego alastomerem,

- Śruby: stal nierdzewna A2,

- Przyłącze kołnierzowe PN10/16 wg DIN2501,

- Samoczynne odwodnienie z odcięciem wody.

Hydranty podziemne i nadziemne muszą posiadać aktualną deklarację zgodności z przepisami przeciwpożarowymi wystawione przez uprawnione do tego jednostki certyfikujące wyroby.

- Łączniki do rur PE zabezpieczone przed przesunięciem

- Ciśnienie nominalne dp PN16,

- Kołnierz i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego, owiercone zgodnie z EN 1092-2 do PN10,

- Pierścień zaciskowy: mosiądz,

- Uszczelka wargowa: elastomer dopuszczony do kontaktu z woda pitną,

- Uszczelka płaska: elastomer dopuszczony do kontaktu z woda pitną,

- Śruby ze stali A2,

- Pokrycie proszkowe żywicą elastomerową

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasuwa klinowa kołnierzowa krótka PN10/16 d=50mm | Szt. | 6 |
| 2 | Zasuwa klinowa kołnierzowa krótka PN10/16 d=80mm | Szt. | 30 |
| 3 | Zasuwa klinowa kołnierzowa krótka PN10/16 d=100mm | Szt. | 20 |
| 4 | Zasuwa klinowa kołnierzowa krótka PN10/16 d=150mm | Szt. | 10 |
| 5 | Zasuwa klinowa kołnierzowa krótka PN10/16 d=200mm | Szt. | 20 |
| 6 | Zasuwa klinowa kołnierzowa krótka PN10/16 d=250mm | Szt. | 2 |
| 7 | Zasuwa klinowa kołnierzowa krótka PN10/16 d=300mm | Szt. | 6 |
| 8 | Zasuwa klinowa do przyłączy domowych z obustronnym gwintem wewnętrznym d=32mm | Szt. | 10 |
| 9 | Zasuwa klinowa do przyłączy domowych z obustronnym gwintem wewnętrznym d=40mm | Szt. | 5 |
| 10 | Zasuwa klinowa do przyłączy domowych z obustronnym gwintem wewnętrznym d=50mm | Szt. | 5 |
| 11 | Zasuwa klinowa do przyłączy domowych z jednej strony z gwintem wewnętrznym z drugiej strony gwintem zewnętrznym d=32mm | Szt. | 5 |
| 12 | Zasuwa klinowa do przyłączy domowych z jednej strony z gwintem wewnętrznym z drugiej strony gwintem zewnętrznym d=40mm | Szt. | 5 |
| 13 | Zasuwa klinowa do przyłączy domowych z jednej strony z gwintem wewnętrznym z drugiej strony z gwintem zewnętrznym d=50mm | Szt. | 5 |
| 14 | Obudowa do zasuw klinowych d=80mm | Szt. | 30 |
| 15 | Obudowa do zasuw klinowych d=100-150mm | Szt. | 50 |
| 16 | Obudowa do zasuw klinowych d=200mm | Szt. | 20 |
| 17 | Obudowa do zasuw klinowych d=250-300mm | Szt. | 10 |
| 18 | Skrzynka uliczna do zasuw klinowych 190x270mm PEHD | Szt. | 100 |
| 19 | Kolano dwukołnierzowe stopowe z żeliwa sferoidalnego d=80mm | Szt. | 40 |
| 20 | Kolano dwukołnierzowe stopowe z żeliwa sferoidalnego d=100mm | Szt. | 2 |
| 21 | Hydrant podziemny z żeliwa sferoidalnego PN16 d=80mm | Szt. | 20 |
| 22 | Hydrant nadziemny z żeliwa sferoidalnego PN16 d=80mm | Szt. | 20 |
| 23 | Hydrant podziemny z żeliwa sferoidalnego PN16 d=100mm | Szt. | 1 |
| 24 | Hydrant nadziemny z żeliwa sferoidalnego PN16 d=100mm | Szt. | 1 |
| 25 | Połączenie kołnierzowe zabezpieczone przed przesunięciem do rur PE d=63mm | Szt. | 1 |
| 26 | Połączenie kołnierzowe zabezpieczone przed przesunięciem do rur PE d=90mm | Szt. | 6 |
| 27 | Połączenie kołnierzowe zabezpieczone przed przesunięciem do rur PE d=110mm | Szt. | 6 |
| 28 | Połączenie kołnierzowe zabezpieczone przed przesunięciem do rur PE d=160mm | Szt. | 6 |
| 29 | Połączenie kołnierzowe zabezpieczone przed przesunięciem do rur PE d=225mm | Szt. | 8 |
| 30 | Połączenie kołnierzowe zabezpieczone przed przesunięciem do rur PE d=315mm | Szt. | 4 |

CZĘŚĆ VI

Wymagania dla asortymentu CZĘŚĆ VI.  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na łączniki, nawiertki, obudowy, kształtki żeliwne następujących producentów: JAFAR , HAWLE, AVK, AKWA.

- Wymagania dla opasek do usuwania awarii wodociągowych

- Ciśnienie nominalne minimum PN 10 bar

- Opaska naprawcza jednodzielna ze stali nierdzewnej lub aluminium z zamknięciem klamrowym,

- Wykładzina gumowa dopasowana do materiału i średnicy rury,

- Śruby, podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

- Wymagania dla doszczelniaczy

- Ciśnienie nominalne minimum PN 10 bar,

- Materiał – żeliwo sferoidalne,

- Pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją,

- Uszczelka z gumy EPDM

- Wymagania dla łączników rurowych

- ciśnienie nominalne nie mniej niż PN 10 bar,

- materiał – żeliwo sferoidalne nie mniej niż EN-GJS-400,

- pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją żywicą epoksydową,

- uszczelka z gumy NBR lub EPDM,

- śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej A2,

- kołnierze DN 80 – DN 150 owiercone PN 10/16, dla kołnierzy DN 200 – DN 500 owiercone PN10,

- łączniki do rur żeliwnych zabezpieczone przed przesunięciem

- ciśnienie nominalne do PN 16

- kołnierz i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego, owiercone zgodnie z EN 1092-2 do PN10,

- uszczelka wargowa: elastomer dopuszczony do kontaktu z woda pitną,

- specjalny pierścień zaciskowy na rurę uniemożliwiający wysunięciu rury żeliwnej,

- pokrycie proszkowe żywicą elastomerową.

- Kształtki żeliwne

- Ciśnienie nominalne do PN 16

- Materiał: żeliwo  sferoidalne EN-GJS-400-18,

- Kołnierze owiercone zgodnie z EN 1092-2 do PN10,

- Pokrycie proszkowe żywicą elastomerową,

- Nawiertka wodociągowa do rur stalowych, żeliwnych i AC PN16

- Wymagania i badania wg. PN-EN 1074-1 i 2

- Stopa obejmy żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7,

- Nawiercanie pod ciśnieniem z użyciem  aparatu nawiercającego,

- Uniwersalna konstrukcja stopu do dwóch zakresów średnic,

- Obejma ze stali nierdzewnej o szer. min.50mm na śrubach prostych lub teowych w całości wyłożona gumą,

- Śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej A2,

- Trzpień ze stali nierdzewnej 1.4021,

- Klin mosiężny lub z żeliwa sferoidalnego całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM,

- Ochrona antykorozyjna: powłoka z farby epoksydowej wykonana metodą fluidyzacji o grubości minimum 250 mikrona.

- Nawiertka do przyłączy domowych do rur PVC i PE PN16

- Wymagania i badania wg. PN-EN 1074-1 i 2 , przyłącze gwintowane wg PN-EN 228-1,

- Obejma wykonana z żeliwa sferoidalnego,

- Brak konieczności zamykania dopływu wody podczas nawiercania,

- Zakładanie nawiertaki bez użycia aparatu do nawiercania,

- Stopa i obejma w całości wyłożone gumą,

- Wiertło ze stali nierdzewnej z ostrzami wykonanymi laserem,

- Zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkowo epoksydową o grubości minimum 250 mikronów,

- Śruby wykonane ze stali nierdzewnej.

- Obudowa teleskopowa do zasuw przyłączeniowych o średnicach DN40 – DN50

- Tuba ochronna wyposażona w swojej górnej części w wypustki do dopasowania wymaganej długości przedłużacza,

- Dolna kostka przedłużacza zamontowana na trzpieniu musi być zabezpieczona zawleczką ze stali nierdzewnej A2 oraz dodatkowo tubą ochronną  zamocowaną na wypukłościach na pokrywę zasuwy,

- Rura ochrona przesuwna wykonana z polietylenu, pręt i rura ochrona ze stali ocynkowanej. Łącznik dolny z żeliwa sferoidalnego.

- Ochrona antykorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie powłoka z farby epoksydowej,

- Tuba ochronna opatrzona naklejką zawierającą dane na temat średnicy, producenta, na które może być zamontowany dany przedłużacz,

- Obudowy muszą być od tego samego producenta co zasuwy.

- Nasuwki żeliwne dwudzielne uniwersalne

- Ciśnienie nominalne do PN10/16,

- Materiał: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18,

- Kołnierze owiercone zgodnie z EN 1092-2 do PN10,

- Pokrycie proszkowe żywicą elastomerową,

- Śruby, nakrętki, podkładki – stal nierdzewna,

- Uszczelka – guma NBR lub EPDM

- Wymagania do włazów żeliwnych wg. normy PN-EN 124:2000

- Właz bez zatrzasków

- Prześwit 600mm

w/w materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty, atest PZH.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska do rur długa na rurę stalową ocynkowaną d=25mm | Szt. | 25 |
| 2 | Opaska do rur długa na rurę stalową ocynkowaną d=32mm | Szt. | 30 |
| 3 | Opaska do rur długa na rurę stalową ocynkowaną d=40mm | Szt. | 20 |
| 4 | Opaska do rur długa na rurę stalową ocynkowaną d=50mm | Szt. | 20 |
| 5 | Opaska do rur długa na rurę stalową ocynkowaną d=65mm | Szt. | 5 |
| 6 | Opaska do rur l=200mm na rurę stalową d=80mm | Szt. | 8 |
| 7 | Opaska do rur l=200mm na rurę żeliwną d=80mm | Szt. | 5 |
| 8 | Opaska do rur l=250mm na rurę żeliwna d=100mm | Szt. | 40 |
| 9 | Opaska do rur l=250mm na rurę stalową d=125mm | Szt. | 4 |
| 10 | Opaska do rur l=250mm na rurę AC d=125mm | Szt. | 2 |
| 11 | Opaska do rur l=250mm na rurę żeliwną d=150mm | Szt. | 6 |
| 12 | Opaska do rur l=300mm na rurę żeliwną d=200mm | Szt. | 3 |
| 13 | Opaska do rur l=300mm na rurę żeliwną d=250mm | Szt. | 2 |
| 14 | Opaska do rur l=400mm na rurę żeliwną d=300mm | Szt. | 1 |
| 15 | Doszczelniacz na rurę żeliwną d=80mm | Szt. | 2 |
| 16 | Doszczelniacz na rurę żeliwną d= 100mm | Szt. | 2 |
| 17 | Doszczelniacz na rurę żeliwną d=150mm | Szt. | 2 |
| 18 | Doszczelniacz na rurę żeliwna d=200mm | Szt. | 2 |
| 19 | Doszczelniacz na rurę żeliwna d=250mm | Szt. | 2 |
| 20 | Doszczelniacz na rurę żeliwna d=300mm | Szt. | 2 |
| 21 | Doszczelniacz na rurę żeliwną d=500mm | Szt. | 1 |
| 22 | Łącznik rurowo-kołnierzowy d=80 (88-102) | Szt. | 6 |
| 23 | Łącznik rurowo-kołnierzowy d=100 (108-128) | Szt. | 26 |
| 24 | Łącznik rurowo-kołnierzowy d=150 (159-184) | Szt. | 16 |
| 25 | Łącznik rurowo-kołnierzowy d=200 (219-238) | Szt. | 10 |
| 26 | Łącznik rurowo-kołnierzowy d=250 (273-280) | Szt. | 10 |
| 27 | Łącznik rurowo-kołnierzowy d=300 (315-326) | Szt. | 6 |
| 28 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych,stalowych,AC d=80 (84-105) | Szt. | 6 |
| 29 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych,stalowych,AC d=100 (104-132) | Szt. | 10 |
| 30 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych,stalowych,AC d=150 (154-192) | Szt. | 4 |
| 31 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych,stalowych,AC d=200 (192-230) | Szt. | 4 |
| 32 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych,stalowych,AC d=250 (267-310) | Szt. | 2 |
| 33 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych,stalowych,AC d=300 (315-256) | Szt. | 2 |
| 34 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych z zabezpieczeniem przed przesunięciem d=80 (84-105) | Szt. | 6 |
| 35 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych z zabezpieczeniem przed przesunięciem d=100 (104-132) | Szt. | 8 |
| 36 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych z zabezpieczeniem przed przesunięciem d=150 (154-192) | Szt. | 6 |
| 37 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych z zabezpieczeniem przed przesunięciem d=200 (192-230) szt. |  | 4 |
| 38 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych z zabezpieczeniem przed przesunięciem d=300 (315-356) | Szt. | 2 |
| 39 | Kompensator sferoidalny d=50mm | Szt. | 1 |
| 40 | Kompensator sferoidalny d=80mm | Szt. | 1 |
| 41 | Kompensator sferoidalny d=100mm | Szt. | 1 |
| 42 | Kompensator sferoidalny d=150mm | Szt. | 1 |
| 43 | Kolano sferoidalne kołnierzowe kąt 90o PN 10/16 d=80mm | Szt. | 1 |
| 44 | Kolano sferoidalne kołnierzowe kąt 90o PN 10/16 d=100mm | Szt. | 1 |
| 45 | Kolano sferoidalne kołnierzowe kąt 90o PN 10/16 d=150mm | Szt. | 1 |
| 46 | Kolano sferoidalne kołnierzowe kąt 90o PN 10/16 d=200mm | Szt. | 1 |
| 47 | Kolano sferoidalne kołnierzowe kąt 90o PN 10/16 d=300mm | Szt. | 1 |
| 48 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kąt 90o PN 10/16 d=80/80 | Szt. | 2 |
| 49 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kat 90o PN10/16 d=100/100 | Szt. | 6 |
| 50 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kat 90o PN 10/16 d=100/80 | Szt. | 6 |
| 51 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kat 90o PN 10/16 d=150/150 | Szt. | 4 |
| 52 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kat 90o PN 10/16 d=150/100 | Szt. | 4 |
| 53 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kat 90o PN 10/16 d=150/80 | Szt. | 4 |
| 54 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kąt 90o PN 10/16 d=200/200 | Szt. | 4 |
| 55 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kat 90o PN 10/16 d=200/150 | Szt. | 4 |
| 56 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kat 90o PN 10/16 d=200/100 | Szt. | 4 |
| 57 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kąt 90o PN 10/16 d=200/80 | Szt. | 4 |
| 58 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kąt 90o PN 10/16 d=250/250 | Szt. | 1 |
| 59 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kat 90o PN 10/16 d=250/200 | Szt. | 1 |
| 60 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kat 90o PN 10/16 d=250/150 | Szt. | 1 |
| 61 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kat 90o PN 10/16 d=250/100 | Szt. | 1 |
| 62 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kąt 90o PN 10/16 d=300/300 | Szt. | 2 |
| 63 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kat 90o PN 10/16 d=300/250 | Szt. | 1 |
| 64 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kat 90o PN 10/16 d=300/200 | Szt. | 1 |
| 65 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kat 90o PN 10/16 d=300/150 | Szt. | 1 |
| 66 | Trójnik sferoidalny kołnierzowy kat 90o PN 10/16 d=300/100 | Szt. | 1 |
| 67 | Zwężki redukcyjne sferoidalne krótkie PN 10/16 d=80/50 | Szt. | 2 |
| 68 | Zwężki redukcyjne sferoidalne krótkie PN 10/16 d=100/80 | Szt. | 2 |
| 69 | Zwężki redukcyjne sferoidalne krótkie PN 10/16 d=150/80 | Szt. | 2 |
| 70 | Zwężki redukcyjne sferoidalne krótkie PN 10/16 d=150/100 | Szt. | 2 |
| 71 | Zwężki redukcyjne sferoidalne krótkie PN 10/16 d=200/150 | Szt. | 1 |
| 72 | Zwężki redukcyjne sferoidalne krótkie PN 10/16 d=200/100 | Szt. | 1 |
| 73 | Zwężki redukcyjne sferoidalne krótkie PN 10/16 d=200/80 | Szt. | 1 |
| 74 | Zwężki redukcyjne sferoidalne krótkie PN 10/16 d=300/100 | Szt. | 1 |
| 75 | Zwężki redukcyjne sferoidalne krótkie PN 10/16 d=300/150 | Szt. | 1 |
| 76 | Zwężki redukcyjne sferoidalne krótkie PN 10/16 d=300/250 | Szt. | 1 |
| 77 | Nawiertka do przyłączy domowych do nawiercania rur PE i PVC PN16 d=90/2” | Szt. | 15 |
| 78 | Nawiertka do przyłączy domowych do nawiercania rur PE i PVC PN16 d=110/2” | Szt. | 15 |
| 79 | Nawiertka do przyłączy domowych do nawiercania rur PE i PVC PN16 d=160/2” | Szt. | 10 |
| 80 | Nawiertka do przyłączy domowych do nawiercania rur PE i PVC PN16 d=225/2” | Szt. | 10 |
| 81 | Nawiertka do przyłączy domowych do nawiercania rur PE i PVC PN16 d=315/2” | Szt. | 10 |
| 82 | Nawiertka wodociągowa do nawiercania rur stalowych,żeliwnych,AC PN16 d=80/2” | Szt. | 10 |
| 83 | Nawiertka wodociągowa do nawiercania rur stalowych,żeliwnych,AC PN16 d=100/2” | Szt. | 30 |
| 84 | Nawiertka wodociągowa do nawiercania rur stalowych,żeliwnych,AC PN16 d=150/2” | Szt. | 20 |
| 85 | Nawiertka wodociągowa do nawiercania rur stalowych,żeliwnych,AC PN16 d=200/2” | Szt. | 20 |
| 86 | Nawiertka wodociągowa do nawiercania rur stalowych,żeliwnych,AC PN16 d=250/2” | Szt. | 10 |
| 87 | Nawiertka wodociągowa do nawiercania rur stalowych,żeliwnych,AC PN16 d=300/2” | Szt. | 10 |
| 88 | Obudowa teleskopowa do zasuw przyłączy domowych d=25/50 | Szt. | 150 |
| 89 | Skrzynka hydrantowa żeliwna | Szt. | 15 |
| 90 | Skrzynka uliczna żeliwna | Szt. | 100 |
| 91 | Króćce żeliwne dwukołnierzowe d=80mm L=300mm | Szt. | 5 |
| 92 | Króćce żeliwne dwukołnierzowe d=80mm L=400mm | Szt. | 2 |
| 93 | Króćce żeliwne dwukołnierzowe d=80mm L=500mm | Szt. | 2 |
| 94 | Króćce żeliwne dwukołnierzowe d=80mm L=1000mm | Szt. | 1 |
| 95 | Króćce żeliwne dwukołnierzowe d=100mm l=300mm | Szt. | 1 |
| 96 | Króćce żeliwne dwukołnierzowe d=100mm l=400mm | Szt. | 1 |
| 97 | Króćce żeliwne dwukołnierzowe d=100mm l=500mm | Szt. | 1 |
| 98 | Króćce żeliwne dwukołnierzowe d=100mm l=1000mm | Szt. | 1 |
| 99 | Właz żeliwny klasa D400 | Szt. | 80 |
| 100 | Właz żeliwny klasa B125, wysokość korpusu 115mm | Szt. | 15 |

Dotyczy wszystkich VI części:

Dostarczone materiały instalacyjne i armatura sanitarna powinny posiadać oznakowanie CE lub oznakowanie znakiem budowlanym.